## Slide 1: 고성능 광변조기를 위한 Strained SiGe의 이론적 검토 및 계산
2017014693 진태원
2018047165 배영주
나노광전자학과

## Slide 2: Contents
Introduction
- Limitation of Electronics
- Silicon Photonics
- Problem of Silicon Photonics
Theory
- Effective Mass
- Drude Model
- K-P Method
Research
- Result Analysis
- Summary
- Future Plan

## Slide 3: Introduction
- Limitation of electronics
정보의 병목현상
-데이터가 많아지는 현상을 감당할 수 없어 데이터의 이동 속도가 느려지는 것
[1] 임아람 , Design of Silicon Optical Modulator based on a npn Junction Using Free-carrier Plasma Dispersion Effect, 2011
Si photonics를 이용하여 정보의 병목 현상을 해결할 수 있다!

## Slide 4: Introduction
- Silicon photonics
What is Photonics?
빛에 관계된 과학 기술 또는 학문
고속 전달
큰 용량
얇고 가벼운 장치
낮은 에너지 손실
Why photonics?
Photonics
Electronics

## Slide 5: Introduction
- Silicon photonics
What is Si Photonics?
데이터의 광 전송 및 수신에 필요한 모든 기능을 실리콘 칩에 구축한 것
가격이 싸다
쉽게 구할 수 있다
공정기술이 잘 개발되어 있다
Why silicon?

## Slide 6: Introduction
- Problem of Silicon Photonics
Si 기반 광 변조기의 변조 효율이 낮다.
이용하여 해결할 수 있다!

## Slide 7: Introduction
2
3
소자 구조 설계 및 최적화
4
소자 제작공정 및 측정/평가
1
이론 검토 및 계산
소자 구조 제안

## Slide 8: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
Modulator of Carrier Depletion Type
Depletion Type 광 변조기의 작동 과정
전압 인가
농도 변화
굴절률 변화
위상 변화 – 보강 간섭/ 상쇄 간섭
MZI 구조

## Slide 9: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
Modulator of Carrier Depletion Type
굴절률이 변화량이 클 수록 변조 효율은 좋아진다!
(Plasma dispersion effect)
Drude Model
도체를 지나는 전자를 다루는 간단한 모형
굴절률 변화량과 유효 질량은 반비례한다!
상수

## Slide 10: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
Effective Mass
격자 구조를 지나는 전자는 외부 힘과 내부 힘을 동시에 받는다
Effective Mass

## Slide 11: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
Modulator of Carrier Depletion Type
변조 효율은 굴절률의 변화량이 클 수록 좋아진다.
Drude Model에 따라, 낮은 유효질량은 큰 굴절률의 변화를 만든다.
3. 낮은 유효질량을 가지는 물질은, 더 좋은 변조 효율을 가질것이다!
“SiGe”

## Slide 12: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
SiGe는 왜 Si보다 낮은 Effective Mass를 가지는가?
Ge-like 해 지므로
Strain으로 인해
 | Ge | Si
 | 0.21 | 0.37
 | Ge | Si
Si
SiGe
격자상수 차이로 인한 Strain 발생
“SiGe를 이용하면, Si를 이용할 때 보다 유효질량이 낮아지므로 변조 효율을 높일 수 있다!”

## Slide 13: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
Effective Mass
“슈뢰딩거 방정식”
“K-P method”
조성에 따른 E-K diagram은 어떻게 구하는가?

## Slide 14: Theory
– Modulation Efficiency Improvement
K-P method
KP 섭동항을 추가하여, Band 구조를 계산하는 방법
HH, LH, SO의 스핀 방향을 고려한 에너지들
Luttinger-Kohn 와 Bir-Pikus이론에 의해 증명

## Slide 15: Research
Code 설계 단계
E-K Diagram을 위한 H 행렬 생성
H 행렬을 이용하여 E-K Diagram plot
E-K Diagram을 이용하여 Effective mass 계산
얻어낸 E_mass로 굴절률의 변화량을 계산

## Slide 16: Research
E-K Diagram을 위한 H 행렬 생성

## Slide 17: Research
2. H 행렬을 이용하여 E-K Diagram plot
Ge의 몰 분율 0.3, [1,0,0] 방향

## Slide 18: Research
2. H 행렬을 이용하여 E-K Diagram plot
Ge molefraction = 0.5
Ge molefraction = 0.7
Ge molefraction = 0.9

## Slide 19: Research
3. E-K Diagram을 이용하여 Effective mass 계산

## Slide 20: Research
4. 얻어낸 E_mass로 굴절률의 변화량을 계산
Ge 몰분율이 증가함에 따라 굴절률의 변화도 커진다.

## Slide 21: Research
https://github.com/New-TW/2020_2_Capstone

## Slide 22: Summary
정리
SiGe의 조성에 따른 굴절률의 변화율 계산
SiGe는 Ge의 몰 분율이 높아질수록 굴절률의 변화율이 커지며, 이로 인해 변조 효율이 개선된다
SiGe을 이용한 소자의 구조를 설계 하기 전, 이론적인 검토, 계산 과정 필요
Si Photonics는 광 변조기의 효율이 낮다는 단점이 존재
이를 해결하기 위해 SiGe을 이용하기로 결정

## Slide 23: Future Plan
4
소자 제작공정
3
소자 구조 설계 및 최적화
2
소자 구조 제안
1
이론 검토 및 계산
Ge의 몰 분율 증가라는 것은 또한 강한 Strain을 일으키고, 이로 인해 증착 할 수 있는 SiGe 층의 두께 한계를 낮춘다.
Strain에 따른 두께 한계와 SiGe의 몰 분율에 따른 변조효율 사이의 Trade off 관계를 고려하여 소자의 구조를 제안
Ge의 몰 분율 증가에 따라, SiGe의 변조 효율은 개선된다

## Slide 24: 감사합니다